## Slide 1
NATALIA CASTRO D.
MAGALY CARDENAS L.
10-2

## Slide 2: normas de seguridad para la manipulación de dispositivos de Hardware
· nunca tocar un componente "hardware" con estática, primero se tiene
que quitar toda la estática agarrando algo de metal o de madera. · Que la motherboard no toque al gabinete "Metal” porque puede tener energía en algún lado y quemarse. ·nunca manipular un dispositivo hardware si esta conectado.
No desconecte o conecte nada en el computador mientras este está encendido, podría quemar alguna pieza.

## Slide 3
La base del ordenador debe estar instalada en todo momento para garantizar estabilidad del sistema. Si no se instala la base , el ordenador podría volcarse y provocar lesiones personales o dañándose el ordenador.
El procesador y el ensamblaje del disipador de calor pueden alcanzar temperaturas elevadas. Para evitar quemaduras, antes de tocarlos.

## Slide 4
Para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el puerto o dispositivo de red y, después, en el ordenador.
Cuando se disponga a desconectar o conectar alguna pieza no la fuerce sino entra, podría partirla o doblarla, todo está hecho para encajar bien.
Si va a hacer el mantenimiento, trate de no tocar mucho los chips delos componentes que agarre, podría llegar a quemarlo o deteriorarlo.

## Slide 5: Mantenimiento preventivo
- Eliminar todos los archivos del disco que no sean necesarios.
- Desinstala cualquier aplicación que no hayas instalado.
- Ejecuta un programa limpiador como el Ccleaner, para la eliminación de archivos innecesarios en el sistema.
- Desfragmenta periódicamente tu disco, al menos una vez cada 2 meses o cada 40 días.
- Ejecuta tu antivirus al menos una vez por semana en busca de cualquier tipo de amenaza que pueda haber en tu disco

## Slide 6
- Ejecuta un antispyware con igual frecuencia a el antivirus, para la detección de este tipo de programas espías . además tener en cuenta con un buen firewall para evitar posibles intromisiones desde la red.

## Slide 7
EL BOOTEO:
Es el proceso que inicia el sistema operativo cuando el usuario prende el computador y se encarga de la inicialización del sistema y de los dispositivos que este posee.

## Slide 8: SE PUEDE CAMBIAR EL ORDEN DEL BOOTEO Y LOS PASOS PARA CAMBIARLO SON:
-tiene que reiniciar el computador e inmediatamente presionar suprimir apretarlo varias veces hasta que aparece un mensaje que dice key press f9 BIOS setup (presionar f9 para las opciones de BIOS)
- una vez dentro de la BIOS busca la opción “advanced option” opciones avanzadas
- una vez ahí tienes que hacer que tu cd o disket se lea primero y ya.

## Slide 9: Pasos para armar un pc
Herramientas:
- Alicate - Atornillador y Desatornillador.
Si no se tiene un desatornillador a mano, el lector puede optar a usar el atornillador poniendo cuidado en girarlo en sentido contrario.
Comenzamos.. primero sacamos las tapas laterales y lo dejamos mas menos así:

## Slide 11
Luego tenemos que poner los soportes para la placa.. puede variar según el modelo del gabinete. Primero presenten la placa en el gabinete para saber bien donde poner los soportes. gabinete esta es placa, placa este es gabinete. ya están presentados sconf )

## Slide 12
Traten de poner todos soportes que correspondan a la placa, para que quede firme en el gabinete.
CONSEJO PARA EL ORDEN: desde ya vean si es posible ordenar los cables que trae el gabinete, revisar en que lugar quedaran los conectores de la placa y tratar de acercar los cables al lugar que le corresponde. lo mejor que se puede hacer es pasar los cables por atrás.

## Slide 13
Los cables de la derecha son de USB y FIRE WIRE, hay un hoyito ahí en el gabinete y salen justo donde deben conectarse a la placa, en este caso fue suerte que el gabinete tenga un hoyo ahí, pero siempre hay como ingeniárselas para tener todo ordenado.
Como ven, la distribución de los hoyitos para apernar la fuente solo permite que se ponga de una manera, no hay como confundirse.
Ya tenemos listos los soportes de la placa y la fuente de poder, ahora tenemos que poner la “latita” que viene con nuestra placa madre, y ojo que hay que ponerla desde adentro del gabinete.

## Slide 14
Ahora nos vamos a jugar con la placa. lo primero que pondremos es el procesador pero si la placa tiene algún accesorio lo instalaremos antes. En este caso, la DFI Lanparty que estamos usando de ejemplo tiene un módulo de audio Karajan.

## Slide 15
Para instalar el procesador o CPU, fíjense en que éstos siempre tienen “marcas guías” para saber cuál es la posición correcta a la hora de insertar el procesador en el socket.

## Slide 16
Ahora vamos a poner el disipador.
Primero ponemos el adhesivo en uno de los soportes, pero solo usaremos el pegamento en la parte que quedara en el soporte, el otro lado quedara tal como está, ya que no queremos que eso quede pegado de por vida a nuestra placa.

## Slide 17
Luego ponemos los pernos de anclaje. sin golillas ni nada.
Montamos el disipador sobre el procesador, ponemos el soporte y lo apernamos.

## Slide 18
La golilla y la tuerca no debe quedar suelta por que bajaría el rendimiento del disipador ni tampoco demasiado apretada ya que podría dañar algo.
Ya que esta listo el procesador con su disipador, instalaremos las memorias. Debemos ver que las memorias tienen “marcas guías” como los procesadores, pero en este caso son unas muescas en la memoria Cuánta fuerza aplicar, cómo y dónde, se muestra a continuación..
Ya montadas las memorias deberían quedar así.
En la actualidad todas las placas soportan dual-channel y la manera de activarlo es poniendo las memorias en los slots del mismo color esto dependiendo de la placa madre

## Slide 19
Con el procesador el disipador y las memorias listas vamos a poner la placa en el gabinete..
Apernamos la placa al gabinete, no apretar los pernos de inmediato, solo sobreponerlos, una vez que todos los pernos calzen en su lugar dar el apriete final.

## Slide 20
Apernada la placa procedemos a conectar los cables a la placa, empezando por el conector ATX que en este caso es de 24 pines.

## Slide 21
Luego el conector de 4 pines.
En este caso, el gabinete tiene el cable de audio frontal con el conector completo en una sola pieza, en otros casos el conector “AC’97″ viene separado, para conectarlo correctamente hay que ver el manual de la placa madre.

## Slide 22
Conectando ventilador frontal y panel frontal. Hay que ir tratando siempre que los cables .queden ordenados.

## Slide 23
Ya que el panel frontal varia en cada placa para conectarlo deben usar el manual de su placa madre, ahí indica el orden correcto de los cables en el panel frontal están las conexiones para: - Luz de uso del disco duro - Luz de encendido - Conector “reset” - Conector “Power” - Conector “speaker” (parlante del gabinete) Una vez que todos los cables de poder y el panel frontal están listos.. instalaremos los discos duros..
¿Por qué los discos duros primero y no la tarjeta de video u otra cosa? Es fácil: en la gran mayoría de los gabinetes discos duros quedan en frente de la tarjeta de video. y es muy probable que la tarjeta estorbe a la hora de poner los discos
Montamos las guías que trae el gabinete para los discos duros.

## Slide 24
Vamos a poner los dispositivos Ópticos, esto es mas bien simple, buscar una bahía donde se quiera instalar el grabador o lector e insertalar y apernarla o usar el sistema toolfree como en este caso.
en algunos gabinetes los dispositivos ópticos topan con la placa madre si se instalan en la bahías inferiores. se recomienda ponerlos en un lugar donde no topen con nada y que facilite el orden de los cables.

## Slide 25
Seguimos con la disquetera . el cable tiene una marca y la disquetera tiene otra y deben coincidir, en caso que conecten el cable al revés la luz de la disquetera estará permanentemente encendida, la solución es tan simple como volver el cable a la posición correcta.
Luego el cable de poder, que también tiene una sola posición:

## Slide 26
Finalmente apernamos la VGA al gabinete
ahora vamos con los cachureos como por ejemplo un ventilador extra de 120mm para sacar aire del gabinete.

## Slide 27
Lo ponemos en su lugar y finalmente lo aseguramos

## Slide 28
lo ideal es poner un ventilador en el frente del gabinete que meta aire fresco y uno en la parte trasera que saque el aire caliente.. así se produce un flujo que nos ayuda a tener unas temperaturas dentro de un rango aceptable. en este flujo también influye mucho el que tengamos nuestros cables ordenados.
Instalamos una tarjeta de red PCI, siguiendo el mismo procedimiento que con la vga y nos aseguramos de que esta bien instalada, hasta el fondo del slot.

## Slide 29
sucede que mientras menos maraña de cables se tenga, mejor flujo de aire dentro del gabinete y además es más cómodo sacar o poner alguna pieza después del armado . ya conectamos todo.
Listo tu PC ya esta armado y funcionando. ahora puedes cerrarlo por completo. Sólo falta instalar el sistema operativo